Коплектующие, монтаж и конструктив блока.

Если будете придерживаться рекомендуемых правил, много вопросов отпадёт во время наладки прибора.

В приборе используются SMD резисторы и конденсаторы, размера 1206.

Резисторы, использовать с точностью отклонения 1%. Перед запайкой на плату, лучше проверить на предмет сопротивления, бывали в моей практике, что маркировка не соответствовала сопротивлению.

Список резисторов, класс точности 1%:

10R	- 1 шт.

560R	- 5 шт.

1к0	- 10 шт.

5к1	- 3 шт.

10к	- 7 шт.

22к	- 10 шт.

68к	- 1 шт.

100к	- 5 шт.

390к	- 2 шт.

470к	- 2 шт.

1м	- 1 шт.

2м2	- 2 шт.

Резистор R33-1R0 (выводной 0,5W)-1шт.

------------------------------------------------------------------------------------

Конденсаторы SMD 5-10%, чем выше по напряжению, тем лучше

22p	- 2 шт. (NPO)

180p	- 1 шт. (NPO)

1n5	- 1 шт. (NPO)

10n	- 3 шт. (X7R)

22n	- 6 шт. (X7R)

47n	- 1 шт. (X7R)

100n	- 6 шт. (X7R)

220n	- 5 шт. (X7R)

1мкф	-9 шт. (X7R)

Конденсаторы электролитические:

100мкф*16V		- 5 шт.

470мкф*16V		- 1шт.

1000мкф*16V	- 2 шт.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дроссель L1	- 33 мГн (1206-1210)	- 1 шт.

-------------------------------------------------------------------------------------

PIC16F1789-I\PT		- 1шт.

MCP42010-I\SL(SO14)	- 1 шт.

MCP42100-I\SL(SO14)	- 1шт.

MCP604-I\SL	(SO14)		- 1шт.

MCP602-I\SN	(So8)		- 2 шт.

MCP6022-I\SN(SO8)		- 1 шт.

LM386M-1(SO8)		- 1 шт.

LM2940IMP-5.0 (SOT223)	- 2 шт.

LM1117IMPX-3.3 (SOT223)- 1 шт.

TDA7052AT(SO8)	- 1 шт.

TS5A3166DBVR	- 4 шт.

Диод Шоттки SS14	- 1 шт.

Кнопка тактовая 6*6*13 (габариты 6мм*6мм, высота кнопки от платы 13мм.) – 7 шт.

https://www.chipdip.ru/product/tyco-2-1825910-7-fsm14jh

Выключатель клавишный (SV1) – 1 шт.

https://www.chipdip.ru/product/mirs-101-8c3-3

Корпус PL2943BK	- 1 шт.

Втулка пластмассовая, высота 6мм. 	- 6 шт.

https://www.chipdip.ru/product/f7-3x6

Динамик 50мм (8R0) - 1 шт.

https://www.chipdip.ru/product0/8288418211

Гнездо для датчика 5 контактное	- 1 шт.

https://hz.ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Aviation-Plug-5-Pin-16mm-GX16-5-Male-And-Female-Panel-Metal-Connector/32760779829.html?spm=2114.03010208.3.2.SHPwTk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_201_10531_10099_10530_10103_10102_10096_120_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10528_10523_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10050_10120,searchweb201603_3,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=6c9b77eb-04f3-4459-af82-e23121ae5e4d&algo_expid=6903a7f9-9c4f-47a7-bc42-d4f54aa6b749-0&algo_pvid=6903a7f9-9c4f-47a7-bc42-d4f54aa6b749

Гнездо под питание – 1 шт.

https://www.chipdip.ru/product/ds-025b

Соответственно штекер к нему – 1 шт.

https://www.chipdip.ru/product/kls1-dcp-02-2.1a-np-117b

Кварцевый резонатор ZQ1 (HC-49SM 8.000)

https://www.chipdip.ru/product/8mhz-hc-49sm

Индикатор придётся заказывать в Китае, OLED 2.42 ссылка:

https://hz.ru.aliexpress.com/item/Wholesale-2pcs-2-42-12864-SSD1309-OLED-Display-Module-IIC-I2C-SPI-Serial-FOR-Ardui-C51/32655419472.html?spm=2114.03010208.3.32.L7qIQ0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_201_10531_10099_10530_10103_10102_10096_120_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10528_10523_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_3,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=b92c5c9f-c6ad-4252-8800-fc89789f6a72&algo_expid=f87a74f3-f619-404c-8504-adaf1f891e4a-3&algo_pvid=f87a74f3-f619-404c-8504-adaf1f891e4a

Уделить внимание, каким припоем и флюсом будете вести монтаж.

Припой с внутренним флюсом, должен быть не агрессивным, который допускает без отмывочную технологию. Если паять чистым припоем, и пользовать жидкий флюс, так же обратить внимание на содержание в них компонентов.

Очень тщательно уделить внимание, на ёмкость конденсаторов в каналах движения. Их придётся замерять по парам, (С7, С6), (С9, С14), (С8, С13), (С10, С15), (С11, С16), что бы ёмкость их была, ближе к одинаковым параметрам.

Резисторы (R37 и R42), не ставить, вместо R42, перемычка.

Указанный индикатор, должен иметь 7 ног для подключения к плате, в Китае есть различные модификации данных дисплеев. Если на приобретённом дисплее, стоят резисторы возле разъёма (R19, R20- SDA SCL), их следует удалить.

Есть ошибка в маркировки на печатной плате ключа DA7 (TS5A3166DBVR), соответствует схеме DA15.

Не перегревать комплектующие при пайке. Промыть плату маленькой щёткой, изопропиловым спиртом. Покрывать лаком не имеет смысла, при мойке платы, канифоль расплавляется и получается тонкий защитный слой, но если кто то придерживается другого способа, можно и покрыть.

Для оживления платы понадобится регулируемый источник питания с защитой, если такого нет, плату можно запитать от аккумулятора питанием 7-9 вольт. Так же понадобиться мультиметр, перед тем как подавать питание, проверить досконально монтаж на предмет КЗ и припайке всех элементов. Далее подаёте питание, мультиметром проверяете выходное напряжение на выходах стабилизаторов DA10, DA11, напряжение должно соответствовать примерно 5V. На выходе DA12- 3,3V. На делителе R21, R22, половина напряжения от 5V. Также следует замерить половину напряжения на выходе каналов движения DA5.4 и DA5.1. Далее припаяйте динамик к согласно схемы.

Ножки индикатора по длине короткие, для того что бы приподнять индикатор, следует нагреть паяльником по одной ножке сверху индикатора, когда припой разогреется нажать жалом паяльника на торец ножки, что бы торец ножки был на уровне платы индикатора. Перед тем как припаивать индикатор, следует проверить все функции прибора и работоспособность кнопок. Для этого надеваете индикатор в отверстия платы и приподнимаете правую сторону индикатора для электрической связи с платой прибора. Далее подаёте питание, на дисплее должна появится заставка, когда появится рабочий режим, проверить управление кнопок, что бы все функции работали. Для проверки звукового тракта, можно пальцем дотронуться на вход приёмного тракта, контакт 3. При этом на дисплее должны быть хаотическое отображение сигнографа и звуковой сигнал.

Когда убедились, что все функции работают, можно монтировать дисплей на плату. Впаиваете с правой стороны по штырьку на плату прибора, для крепления индикатора, на уровень что бы штырёк не выходил наружу с нижней стороны. Далее вставляете индикатор в отверстия платы, что бы штырьки не выходили наружу (за под лицо), и припаяйте его, с правой стороны куда припаяли по ножке, так же припаиваете к индикатору. Для установки нижнего порога аккумулятора, понадобиться регулируемый источник питания, читать инструкцию по установке нижнего порога.

Конструктив.

В комплекте файлов, есть файл для сверловки отверстий (SVERLO_NIZ).

Берёте заднею часть корпуса, внутри этого корпуса, есть по 2 углубления в нижней и верхней части. Надо просверлить 2 отверстия в нижней или в верхней части, сверлом 3мм. Далее распечатанный файл на просвет прикладываете к корпуса с внешней стороны, и на просвет совмещаете обозначенные отверстия на рисунке (KR), с отверстиями на корпусе. Прихватываете скотчем, правда потом придётся отмывать остатки клея скотча с корпуса. Затем надо накернить отверстия, далее сверлите. Для динамика сверло 3 мм, для других отверстий  замеряете штангенциркулем.  Отверстие под гнездо телефона не указано, кто будет ставить, кто нет, сверлите по месту.

Лучше сделать кондуктор, и через него сверлить отверстия. Кондуктор закреплять на корпусе, через отверстия (KR).

Так же продумайте, как собираетесь крепить корпус на штангу, у меня выводятся 2 винта диаметром 4мм, через отверстия (KR), для крепления кронштейна.

Пластмассовые втулки 6 штук, устанавливаются на крепёжные места в корпусе, на задней части корпуса, капнув немножко клея (момент). Высота данных втулок и длины тактовых кнопок 13 мм, как раз обеспечит точную длину концов кнопок, за под лицо передней панели. На передней части корпуса выкусить крепёжные места, что бы не мешали комплектующим на плате. Динамик прихватываете термоклеем по диаметру. Крепить плату шурупами 3*15-6шт. Перед тем как крепить плату, надо припаять к разъёмам выводы, я использую кусочки выводов от конденсаторов. К разъёму датчика идёт кольцо и гайка в комплекте. К кольцу следует припаять кусочек лужёной проволоки и смонтировать гнездо в корпусе. Данный проводник следует припаять на 5 контакт разъёма (корпус), для заземления разъёма, а оставшаяся длина этого проводника, припаять к плате согласно схемы.

По наклейке на переднею панель, я использую оракал с матовой ламинацией, не истирается и не боится воды.